РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕНЕКЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### РЕШЕНИЕ

23 июля  2012 г.                           с. Большая Неклиновка                               №   53

| Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2016 годов перспективное развитие до 2029 года» |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генерального плана  муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района, утвержденного решением Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения от 08.12. 2011 № 30, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение», Собрание депутатов Большенеклиновского сельского поселения,

РЕШИЛО:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района Ростовской области на 2012-2016 годов и перспективное развитие до 2029 года» согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой .

| Глава Большенеклиновского сельского поселения | Н.В.Бурлуцкая |
| --- | --- |

Приложение 1 к решению

Собрания депутатов

Большенеклиновского

сельского поселения

от  23 июля 2012 года № 53

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕНЕКЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2016 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 года

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского района на 2012-2022 г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Генеральный план муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на период с 2009 - по 2029г., -Правила землепользования и застройки муниципального образования Большенеклиновское сельское поселение (утверждены решением Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения №31 от 08.12.2011г.) -Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений»; -Устав муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» (принят решением Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения №24 от 15.04.2013г.); -Муниципальная долгосрочная целевая программа Большенеклиновского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Большенеклиновском сельском поселении на 2014-2020 годы» -Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденная постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения №44 от 22.04.2014; -Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; -Проект схем водоснабжения и водоотведения Большенеклиновского сельского поселения; |
| Заказчик Программы | Администрация Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района |
| Разработчик Программы | Администрация Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района. |
| Соисполнители Программы | нет |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Большенеклиновское сельское поселение" Неклиновского района Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского района Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского района. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2022годы. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения - 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 40%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; - охват населения услугой водоснабжения – не менее 65%; Система газоснабжения: - увеличение охвата населения услугой газоснабжения; Система электроснабжения: - пропускная способность электрических сетей, достаточная для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 46173,9 тыс. руб., в т.ч.: 2012 год.11116,6 тыс. руб. из них: - местный бюджет -1 615,7 тыс. руб.; - областной бюджет - 9500,9 тыс. руб.; 2013 год 5420,2тыс. руб. из них: - местный бюджет 878,6тыс. руб.; - областной бюджет 4541,6тыс. руб.; 2014 год –0,00 тыс.рублей 2015 год-0,00 тыс. рублей 2016 год –0,00 тыс. рублей План до 2029 года –24216,9тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса поселения.

Раздел 2.  Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 3.  Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 4.  Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 5.Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 46173,9 в том числе:

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района на период с 2012 до 2022г.

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры поселения до 2022г.-

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Краткая характеристика муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района.

Муниципальное образование «Большенеклиновское сельское поселение»  в соответствии с Законом Ростовской области от 14 декабря 2004 № 224-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Неклиновский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Большая Неклиновка. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Неклиновский район".

Муниципальное образование «Большенеклиновское сельское поселение» расположено в северо-западной части Неклиновского района, входит в состав Неклиновского района Ростовской области.

В состав муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» входит 13 населенных пункта:

- село Большая Неклиновка;

- село Малая Неклиновка;

- село Отрадное;

- хутор Раскиты;

- хутор Жатва;

- хутор Бутенки;

- хутор Палий;

- хутор Семаки;

- хутор Едуш;

- хутор Прядки;

- хутор Пименово;

- хутор Кунделекино;

- хутор Золотьки

Главным административным центром Большенеклиновского сельского поселения  является село Большая Неклиновка. В соответствии с системой расселения выявлены три подцентра: с. Большая Неклиновка, х. Бутенки и с. Отрадное. В свою очередь каждый подцентр обслуживает следующие населенные пункты:

- Большенеклиновская система расселения: с. Большая Неклиновка (центр),  с. Малая Неклиновка, х. Семаки, х. Едуш.

- Бутенкинская система расселения: х. Бутенки (подцентр),  х. Жатва,  х. Прядки, х. Раскиты и х. Палий.

- Отрадненская система расселения: с. Отрадное (подцентр), х. Пименово, х. Кунделекино, х. Золотьки.

Большенеклиновское сельское поселение  расположено в северо-западной части Неклиновского Ростовской области. Территория  поселения составляет 22 821 га. Большенеклиновское поселение граничит с Матвеево-Курганским районом, территориями Неклиновского района: Андреево - Мелентьевским сельским поселением, Троицким сельским поселением, Покровским сельским поселением.

Преимуществом экономико-географического положения Большенеклиновского сельского поселения является его близость к районному центру с. Покровское - 3 км, а также к промышленным центрам Ростовской области: расстояние до г. Таганрог составляет 25 км, до областного города Ростова – на – Дону - 86 км.

Наличие плодородных земель обеспечивает успешное развитие сельского хозяйства. Наиболее  распространенными почвами являются черноземы.

Климатические условия в целом способствуют возделыванию зерновых и масленичных  сельскохозяйственных культур.   Естественный травостой сохранился в основном по балкам и по склонам. Древесно-кустарниковая растительность занимает площадь 604 га, в том числе государственный памятник природы  «Миусский склон» общей площадью 136 га, расположенный на правом склоне реки  Миус.  Почти вся территория занята насаждениями, где основными породами являются сосна обыкновенная, орех грецкий, жостер, в  сочетании с фрагментами целинной степи с ковыльной и разнотравно-злаковой растительностью.

Особый интерес вызывает растительный и животный мир.

На территории сельского  поселения имеются такие природные ресурсы как залежи глины, желтого песка и тырсы.

Климат  обусловленный определенными процессами тепло-влагооборота и общей циркуляцией. Для лета характерна  ясная погода с небольшим количеством облаков и высокими температурами, зимы малоснежные и относительно теплые.

Аппарат Администрации Большенеклиновского сельского поселения состоит из сектора экономики и финансов и специалистов: по культуре и спорту, по организационной и кадровой работе, по вопросам ЖКХ, по имуществу и земельным отношениям.

1.1. Население.

Численность населения муниципального образования Большенеклиновское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2012г.  составила 3038 человек.

По данным Паспорта муниципального образования Большенеклиновское сельское поселение в муниципальном образовании  в 2012 году наблюдается приблизительно равная численность пенсионеров – 801 человек и работающего населения –858. Однако распределение данной категории лиц в населенных пунктах резко отличается. В хуторах и селах Бутенки, Жатва, Кунделекино, с. Отрадное и с. Малая Неклиновка число пенсионеров преобладает над числом работающего населения.

Доля числа учащихся изменяется не однозначно по населенным пунктам и имеет разные значения 0-8%.

По половому признаку наблюдается преобладание числа женщин (55% от общей численности населения) над числом мужчин (46% от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни.

Процесс старения населения обусловлен низкой рождаемостью.

Ниже в таблице приведены показатели численности населения муниципального образования Большенеклиновское сельское поселение по возрастным группам на 01.01.12г.

| Наименование характеристики | Числен ность населения | Работаю щих | Пенсионе ров | Учащихся | Дошколь ного возраста | Женщин | Мужчин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Большая Неклиновка | 1061 | 360/370 | 280 | 93 | 85 | 590 | 438 |
| х.Бутенки | 83 | 8/12 | 9 | - | 4 | 38 | 33 |
| х.Едуш | 145 | 50/48 | 32 | - | 12 | 72 | 69 |
| х.Жатва | 29 | 4/4 | 10 | - | 4 | 14 | 15 |
| х.Кунделекино | 74 | 20/19 | 25 | 12 | 6 | 42 | 32 |
| х.Семаки | 196 | 72/75 | 50 | 15 | 15 | 98 | 102 |
| х.Палии | 21 | 4/4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 7 |
| х.Пименово | 82 | 15/15 | 27 | 8 | 6 | 51 | 38 |
| х.Прядки | 16 | 6/7 | 4 | - | - | 5 | 6 |
| х.Раскиты | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Отрадное | 827 | 198/200 | 217 | 60 | 56 | 450 | 373 |
| с.Малая Неклиновка | 504 | 125/130 | 144 | 44 | 33 | 255 | 248 |
| х.Золотьки | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3038 | 858/884 | 801 | 240 | 117 | 1624 | 1361 |

Трудоспособное население Большенеклиновского сельского поселения составляет 1619 человек, работающие в организациях района – 314 человек, на территории области – 106 человек, КФХ – 22 человека, ИП включая наемных работников – 11 человек, лица в трудоспособном возрасте занятые ведением ЛПХ – 755 человек, трудоспособное население не занятое никаким видом деятельности – 411 человек.

1.2. Динамика социально-экономических показателей

Большенеклиновского сельского поселения до 2016 года.

Промышленность Неклиновского района представлена в основном перерабатывающими предприятиями, производящими пищевые продукты, так как основной отраслью производства района составляет сельское хозяйство и животноводство, что дает возможность развивать перерабатывающую промышленность, обеспечивая ее местными ресурсами. При этом, Большенеклиновское сельское поселение имеет ряд других преимуществ. Близость таких городов, как Ростов-на-Дону и Таганрог, железной дороги и автомобильных трасс областного и федерального значения позволяет более интенсивно развиваться перерабатывающей промышленности, производить строительные материалы, расширять рынки сбыта производимой продукции.

Ниже приводится список предприятий, располагающихся на территории Большенеклиновского сельского поселения.

Перечень предприятий, учреждений, организаций, КФХ, расположенных на территории Большенеклиновского сельского поселения

| Полное наименование предприятия, организации, учреждения, КФХ | Вид деятельности предприятия, организации, КФХ | Численность работающих, чел. | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 8 |
| 1. Сельхозпредприятия: -ООО «Сармат» ПУ-2 отделение № 1 -ООО АКХ «Деметра» -ООО «Восход» -ООО «Рост» - ООО «Ерошенко» - - - - | Выращивание сельхозпродукции Выращивание сельхозпродукции Выращивание Сельхозпродукции Выращивание сельхозпродукции | 98 7 16 2 | Аренда, собственность Аренда Аренда, собственность Собственность |
| 2. Промышленные предприятия: -ООО «Миус-Керамика» | Производство кирпича | 77 | Собственность |
| 4. Предприятия торговли и обществ. питания, сбыта и заготовки: ООО «Виктория» |  |  |  |

Основным  направлением  в развитии экономики поселения является сельское хозяйство.

| № п/п | Сельскохозяйственные организации (центральная усадьба) | Продукция с/х в фактических действующих | Численность кадров, занятых сельхозпроизводством, чел. | Обща площадь, га | Сельхоз.угодия, га | В т.ч. пашня, га | Многолетние насаждения, га | Посевная площадь всего, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ООО «Сармат» ПУ-2 | Пшеница, подсолнечник, рапс, лен | 105 | 6408 | 6408 | 5975,5 |  | 5975,5 |
| 2 | ООО КФХ «Деметра» | Пшеница, подсолнечник,ячмень | 7 | 937 | 937 | 937 | - | 937 |
| 3 | ООО «Рост» | Пшеница, подсолнечник, ячмень | 7 | 561,6 | 536,1 | 512 | 17,9 | 512 |
| 4 | ООО «Восход» | Пшеница, подсолнечник, свекла сахарная, картофель, ячмень | 15 | 516,6 | 516,6 | 516,6 | - | 516,6 |
| 5 | ООО «Ерошенко» | Ячмень, подсолнечник | 2 | 23 | 23 | 23 | - | 23 |
| 6 | КФХ «Родник» | Пшеница, подсолнечник | 2 | 102 | 102 | 102 | - | 102 |

Структура экономики Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района выглядит следующим образом:

( сельское хозяйство – 83%;

( промышленность – 4%;

( торговля и общественное питание –3%;

Важной особенностью экономического развития Большенеклиновского сельского поселения стало сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

В поселении действует 4 фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ).

Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Неклиновского района благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит Приазовскую природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым животноводством.

Показатели сельского хозяйства по категориям хозяйств Большенеклиновского сельского поселения представлены в таблице

Основные показатели сельского хозяйства

Большенеклиновского сельского поселения на 01.01.2011г. (по категориям)

| Показатели | Все категории хозяйств | Сельхоз- пред- приятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | Сущ. положение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | га. | 5 515 | 4 494 | 527 | 494 |
| Зерновые и зернобобовые | га. | 3 130 | 2 780 | 350 | - |
| Технические культуры, | га. | 1 324 | 1 234 | 90 | - |
| в т.ч.: подсолнечник | га. | 1 320 | 1 230 | 90 | - |
| сахарная свёкла | га. | 4 | 4 | - | - |
| -Картофель | га. | 350 | - | 18 | 332 |
| -Овощи | га. | 189 | 15 | 14 | 160 |
| -Бахчевые | га. | 59 | 55 | 2 | 2 |
| -Кормовые культуры | га. | 463 | 410 | 53 | - |
| Многолетние насаждения | га. | 250 | 23 | - | 227 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот, | гол. | 624 | 466 | 10 | 148 |
| в т.ч.: коровы, | гол. | 280 | 197 | 4 | 79 |
| овцы и козы, | гол. | 66 | - | 8 | 58 |
| птица (в т.ч. куры-несушки), | гол. | 17 960 (12 580) | - | 260 (180) | 17 700 (12 400) |
| лошади, | гол. | 80 | 73 | - | 7 |
| пчёлы, | семей | 404 | 50 | - | 354 |
| свиньи. | гол. | 1 858 | 1 274 | 64 | 520 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки); | тонн | 10 559 | 9 339 | 1 260 | - |
| картофель; | тонн | 3 454 | - | 154 | 3300 |
| овощи; | тонн | 1774 | 194 | 180 | 1400 |
| сахарная свёкла; | тонн | 570 | 570 | - | - |
| молоко; | тонн | 819 | 404 | 20 | 395 |
| мясо (жив. вес / уб. вес); | тонн | 228,8/156,5 | 98 | 17,2 | 113,6 |
| мёд; | тонн | 8,1 | 1 | - | 7,1 |
| - яйца; | тыс.шт. | 3 043 | - | 43 | 3 000 |
| - фрукты, виноград и др.; | тонн | 1 785 | 165 | - | 1620 |
| - подсолнечник | тонн | 2 170 | 2 000 | 170 | - |

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей осуществляется по отводам от магистральных газопроводов «Таганрог – Амвросиевка»

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения Большенеклиновского сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием.

На  территории Большенеклиновского сельского поселения из 13 населенных пунктов газифицированы 6 : с.Большая Неклиновка, с.Малая Неклиновка, х.Семаки, х.Едуш, с.Отрадное, х.Пименово  с численностью населения 2815 человек, 5 населенных пунктов х.Бутенки, х.Жатва, х.Палий, х.Прядки, х.Кунделекино с численностью 223 человека, х.Золотьки и х.Раскиты не жилые , не газифицированы.

Планируется газификация х.Кунделекино источником газоснабжения будет являться существующий газопровод среднего давления III категории проложенный подземно от Неклиновской ГРС к с.Отрадное диаметром 159х4,5мм. Точка врезки на пикете 65-67. Давление газа в точке врезки 0,25МПа. Данным проектом предусматривается подземная прокладка газопровода среднего давления от точки врезки до проектируемого шкафного ГРП типа ГРПШ-04-2-У1, из длинномерных полиэтиленовых труб диаметром 90х5,2 мм протяженностью 2805 м. Для снижения давления газа со среднего 0,2МПа до низкого на отведенном участке земли предусматривается установка шкафного ГРП типа ГРПШ-04-2У1 с 2-я регуляторами давления РДНК-400.

Газоснабжение Большенеклиновского сельского поселения предусматривается по раздельной схеме – газоснабжение селитебной зоны и газоснабжение производственных зон.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме. Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов.

Расчетное потребление газа по поселению

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 57,028 | 64,754 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 14,257 | 19,426 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 71,285 | 84,180 |

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85.

В расчете учтен расход газа для нужд предприятий торговли, коммунально-бытовых предприятий непроизводственного характера 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома по СП 42-101-2003.

Система водоснабжения

Схемой генерального плана Большенеклиновского сельского поселения предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- строительство водопроводных сетей в с. Большая Неклиновка, х. Пименово, х. Едуш

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

-  проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб ( 110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Протяженность проектируемых сетей водопровода – 15 900 м.

Подготовка ПСД для строительства и реконструкции водопроводных сетей осуществляется за счет средств софинансирования всего 3580.7 тыс.рублей в том числе:областной бюджет -3118.7тыс.руб., местный бюджет – 462.0 тыс.руб. на 2012 год.

| На капитальный ремонт и строительство сетей водоснабжения на 2012-2016 г. запланированы средства всего 17776.3 в том числе: Направление расходов за счет Фонда софинансирования областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013-2016 год |
| --- |
|  |  |  | тыс.руб |
| Наименование расходов | 2012 од | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016 год |
| 1. Жилищно-коммунальное хозяйство, всего | 6 382.2 | 4 541.6 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по водоснабжению в сельской местности | 6 382.2 | 4 541.6 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 6 382.2 | 4 541.6 | 0 | 0 | 0 |
| Направление средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района на софинансирование расходов, предусмотренных фондом софинансирования областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2016года. |
| Наименование расходов | 2012 год | 2013 год | 2014 гол | 2015 год | 2016 год |
| 1. Жилищно-коммунальное хозяйство, всего | 953.7 | 678.6 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по водоснабжению в сельской местности | 953.7 | 678.6 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 953.7 | 678.6 | 0 | 0 | 0 |

Комплексное развитие системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Большенеклиновского сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы.

Электроснабжение производится от электроподстанции «Некрасовская», расположенной на территории Большенеклиновского сельского поселения. От этой ПС запитывается электроподстанция, расположенная севернее с. Малая Неклиновка, от которой воздушными ЛЭП 10кВ запитываются поселковые трансформаторные подстанции 10\0.4 кВ.

По территории поселения проходят электрические сети напряжением 220, 110, 35 кВ.

На подстанциях,  которые эксплуатируются 30-50 лет, в 2012-2014 гг. требуется проведение реконструкции и техперевооружения с заменой оборудования (трансформаторов, выключателей, разъединителей и др.), выработавшего эксплуатационный ресурс. В ряде случаев требуется изменение главной схемы подстанций.

На первую очередь необходимыми мероприятиями является:

- Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

- Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10\0.4 кВ, линий электропередач (кабельных и воздушных) 0,4 кВ и всей системы уличного освещения, а так же замена трансформаторов на ПС 110\35\10 кВ «Некрасовская».

- Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволит значительно повысить надежность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населенных пунктах, а как же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а как же по объектам-аналогам.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания (ПС 220/110/10 и ПС 110/35/10) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет	 (табл. 2.4.3 РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

- 0,50 кВт/чел со стационарными электроплитами .

Удельное электропотребление на 1 чел. в год (табл. 2.4.4 РД) составляет:

2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе;

2750 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5500 час со стационарными электроплитами

Пищеприготовление – газовые плиты и стационарные электроплиты

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

В проектируемых районах предлагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, прведение которых необходимо во всех сферах потребления и уменьшением потребления электроэнергии за счет замены морально устаревшего энергоемкого оборудования на более экономичное современное.

Энергоснабжение жилищно-коммунального сектора и населения Большенеклиновского сельского поселения осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10\0.4 кВт с кабельными и воздушными вводами 10 кВт. Питание ТП выполнено по кабельным и воздушным линиям 10 кВт от существующих ПС «Некрасовская».

### Сети связи.

Услуги связи в сельском поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи. В поселении также работают почтовые отделения ФГУП «Почта России».

Список отделений почтовой связи Большенеклиновского сельского поселения представлен в таблице.

| Отделения почтовой связи |
| --- |
| 1 | с.Отрадное ул.Школьная 30 |
| 2 | с. Большая Неклиновка пер.Памятный 1 |

Предоставлением услуг телефонной связи занимается  АТС.

На территории Большенеклиновского сельского поселения действуют 4 оператора, предоставляющие услуги связи.

Операторы:

1.«Мегафон»,

2.«Билайн»,

3.«МТС»,

4.«Теле - 2».

Телевизионное вещание

На территории Большенеклиновского сельского поселения  транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

рмирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большенеклиновского сельского поселения»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | План до 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 4416,9 | Областной бюджет | - | - | - | 4416,9 |
| 2.1 | Строительство газопровода высокого давления (ср.д.125) | 2,8 км | 4416,9 | Областной бюджет | - | - | - | 4416,9 |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе: |  | 21357,0 |  | 10916,6 | 5220,2 | 5220,2 | 0,0 |
| 3.1 | Проектирование водопровода | 15,9 км | 3580,7 | Областной бюджет Местный бюджет | 3118,7 462,0 | - | - | - |
| 3.2 | Капитальный ремонт и строительство сетей водоснабжения | 15,9 км | 17776,3 | Областной бюджет Местный бюджет | 6382,2 953,7 | 4541,6 678,6 | 4541,6 678,6 | - |
| 4. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 20400,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 19800,0 |
| 4.1 | Реконструкция сетей наружного освещения | 14,0 км. | 16800,0 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16800,0 |
| 4.2 | Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | По заявке заказчика | 3600,0 | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 3000,0 |
| Итого по программе |  | 46173,9 |  | 11116,6 | 5420,2 | 5420,2 | 24216,9 |  |

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Большенеклиновское сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Большенеклиновское сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Большенеклиновское сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Большенеклиновское сельское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования " Большенеклиновское сельское поселение"   разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования " Большенеклиновское сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

- Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании

" Большенеклиновское сельское поселение" Неклиновского района  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

" Большенеклиновское сельское поселение" Неклиновского района на период до 2029 г. представлены ниже.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Большенеклиновское сельское по поселение» на период до 2016 года и план до 2029 г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2014 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2029 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 2,07 8,21 | 1,9 7,7 | 0,2 0,2 | 0,1 - 0,3 0,1 - 03 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 86 52 | 75 40 | 35 35 | до 35 до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 70 74,5 | 10 10 | менее 10 менее 10 | 0 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 42 | 30 | Менее 30 | 25-30 | На 2010 г. уровень потерь воды составляет 42%. В ходе реализации Программы в 2015 г. – 25%, а к 2029 г. – 15% |
| 1.2 Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 7,9 7,9 | 4,8 4,8 | 3 3 | 2,5 – 3 2,5 – 3 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте городской застройки |
| 1.2.2 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: | Используется для оценки качества работы систем | 98 | 98 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере |
| 3 Электроснабжение |
| 3.1 Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,31 | 0,02 | 0,05 | 0,05 - 0,06 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 52 | 35 - 40 | 25 | до 25 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 9,76 | 8 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения города |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Неклиновского  района органов местного самоуправления муниципального образования "Большенеклиновское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования

" Большенеклиновское сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования " Большенеклиновское сельское поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение» Неклиновского  района.

| Глава Большенеклиновского сельского поселения | Н.В.Бурлуцкая |
| --- | --- |